## Slide 1
제조공장 전력 예측 모델 선정
01
어떤 모델을 선택하고,
왜 선택하는가
데이터 특성과 검증 결과에 근거한 11개 방법 비교
2026.10 · 모델 선정 보고서
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 2
목차
분석 목적에서 출발해 데이터, 후보, 평가 근거를 거쳐 모델을 결정합니다.
02
01 분석 목적
해결할 문제와 선정 목표 / 3쪽
02 데이터 특징
구조, 품질, 모델링에 주는 의미 / 4–5쪽
03 후보 모델
비교할 11개 방법과 후보 선정 이유 / 6쪽
04 선정 기준
평가 설계, 정량 결과와 실무 비교 / 7–12쪽
05 최종 결정
선정 이유, 대안과 적용 범위 / 13–14쪽
부록 15–22쪽: 11개 방법별 장단점, 전체 종합 순위, 주요 고정 설정
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 3
01 분석 목적
생산량·날씨·시간 정보를 이용해 시간별 전력값을 예측할 모델을 선정합니다.
03
해결할 문제
평균 오차가 작다는 이유만으로 모델을 선택하면
큰 오차나 기간 변화에 따른 성능 저하를 놓칠 수 있습니다.
예측 목표
한 시간에 기록된 15분·30분·45분·60분 전력값 4개를 예측합니다.
이번 작업의 산출물은 모델 선정과 그 근거입니다.
선정 목표
검증 MAE·RMSE가 작고 기간별 성능이 안정적인 모델을 찾습니다.
학습·검증 차이, 설명 가능성, 실행 시간도 함께 확인합니다.
성과 판단 범위
현장 허용 오차 목표값은 아직 주어지지 않았습니다.
따라서 절대 합격 판정 대신 같은 데이터에서 후보를 비교합니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 4
02 데이터 구조와 품질
원본은 시간별 정형 데이터입니다. 한 행에 전력 관측값 4개와 운영·날씨 정보가 있습니다.
04
구분 | 확인한 내용
원본 규모 | 6,168행 × 18열
분석 규모 | 유효한 6,120행 · 날짜·시간·값 등의 조건으로 48행 제외
모델 입력 | 생산량 1개, 날씨 4개, 시간 관련 파생변수 5개
원본 결측치 | 풍속 3건 (0.049%), 강수량 1건 (0.016%)
기타 결측치 | 공장인원 17건 (0.276%) · 이번 모델 입력에서는 제외
결측률의 분모는 원본 6,168행입니다. 전력 오차는 원자료 단위를 유지하며 kW/kWh 변환은 하지 않았습니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 5
02 데이터 특징이 모델링에 주는 의미
05
데이터 특징 | 분석 설계에 반영한 내용
시간 순서가 있는 기록 | 과거만 학습하고 이후 기간을 평가해 미래 정보 유입 방지
생산량·날씨·시간이 함께 존재 | 선형 모델과 비선형 모델을 모두 후보에 포함
목표 전력값이 4개 | 같은 네 목표의 오차를 모든 모델에서 공통 계산
일부 날씨 값의 결측 | 각 학습 구간의 중앙값으로 대치
전력에서 계산한 평균 열 | 정답 정보가 입력에 섞이지 않도록 입력에서 제외
비선형 모델이 더 좋을지는 검증으로 판단합니다. 관측 날씨와 생산량을 예측 시점에 확보할 수 있다는 가정이 필요합니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 6
03 후보 모델과 비교 이유
한 종류의 알고리즘에 치우치지 않도록 서로 다른 학습 방식의 후보를 구성했습니다.
06
분류 | 후보 | 비교하는 이유
단순 기준 | 요일·시간 평균 | 복잡한 모델의 개선 정도 확인
선형 회귀 | Ridge, ElasticNet | 단순하고 해석 가능한 기준
사례·커널 기반 | KNN, SVR | 유사 사례와 비선형 관계의 효과 확인
나무 기반 | 의사결정나무, RF, ExtraTrees | 조건 분기와 여러 나무 평균 비교
부스팅 / 신경망 | Gradient Boosting, HGB, MLP | 오차 보완 학습과 신경망 비교
RF는 랜덤포레스트입니다. 기존 비교 대상 11개 방법을 유지했고, 알고리즘마다 고정 설정 하나씩 평가했습니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 7
04 모델 선정 기준
예측 성능을 먼저 비교하고 안정성·일반화·실제 사용 조건을 함께 검토합니다.
07
평가 관점 | 지표 또는 확인 방법 | 선정에서의 역할
예측 성능 | MAE, RMSE, R² | MAE·RMSE 정량 반영, R² 참고
기간별 안정성 | MAE 표준편차, 최악 기간 MAE | 기간 변화에 따른 오차 확인
일반화 상태 | 학습 MAE와 검증 MAE 차이 | 학습한 자료에서만 잘 맞는지 진단
해석 가능성 | 규칙·계수·개별 예측 설명의 난이도 | 정성 비교, 점수화하지 않음
연산 속도 | 학습 시간, 배치 예측 시간 | 운영 조건의 보조 기준
MAE·RMSE는 작을수록, R²는 클수록 좋습니다. 과소예측률·적중률·피크 지표는 이번 평가에서 사용하지 않습니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 8
04 과거를 학습하고 이후 기간을 예측하는 시간순 검증
검증 구간 3개로 순위를 고정한 다음 기존 테스트 기간을 확인했습니다.
08
구간 | 학습 기간 | 평가 기간 | 평가 행
CV1 | 01-01 ~ 04-12 | 04-13 ~ 05-20 | 912
CV2 | 01-01 ~ 05-20 | 05-21 ~ 06-27 | 912
CV3 | 01-01 ~ 06-27 | 06-28 ~ 08-06 | 912
테스트 | 01-01 ~ 06-27 | 08-07 ~ 09-14 | 936
검증마다 학습 범위를 넓혔습니다. 세 검증 구간의 결과를 같은 비중으로 평균했습니다.
날짜는 모두 2021년입니다. 테스트 학습은 이전 비교와 맞춰 6월 27일까지로 고정했고 검증 자료로 재학습하지 않았습니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 9
04 정량 순위 계산 규칙
과소예측률·적중률·피크 지표는 이번 평가와 순위에서 제외했습니다.
09
평가 축 | 비중 | 반영 지표
정확도 | 60% | MAE와 RMSE의 순위 점수를 절반씩
기간별 안정성 | 25% | MAE 표준편차와 최악 MAE의 순위 점수를 절반씩
학습·검증 차이 | 15% | 각 검증 구간의 양수 MAE 차이를 평균
지표별 점수 = 100 × (11 − 지표 순위) ÷ 10
동점은 평균 순위. 각 축의 점수에 비중을 곱해 합산합니다.
가중치는 이번 분석의 가정입니다. R²의 중복 반영을 피하고, 시간은 사용 환경에 따라 별도로 판단합니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 10
HGB는 검증 MAE와 RMSE에서 모두 가장 작은 오차
종합 상위 5개 방법의 정확도를 비교합니다.
10
Chart: 
| HGB | 랜덤포레스트 | ExtraTrees | 의사결정나무 | Gradient Boosting
MAE | 16.85 | 17.55 | 17.47 | 18.94 | 19.06
RMSE | 23.45 | 26.2 | 27.66 | 29.59 | 25.67
Gradient Boosting은 RMSE 2위지만 기간별 성능 변동이 커 종합 순위에서는 5위입니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 11
04 정확도와 안정성의 차이
상위 후보의 장점이 서로 다르므로 평균 오차와 기간별 오차를 함께 확인합니다.
11
방법 | 검증 MAE | MAE 표준편차 | 최악 MAE | 학습·검증 차이
HGB | 16.85 | 4.30 | 21.77 | 4.58
랜덤포레스트 | 17.55 | 1.23 | 18.94 | 10.05
ExtraTrees | 17.47 | 1.75 | 18.57 | 10.60
의사결정나무 | 18.94 | 1.86 | 20.60 | 7.91
Gradient Boosting | 19.06 | 5.11 | 24.97 | 1.28
HGB는 평균 오차가 가장 작고, 랜덤포레스트는 기간별 변동이 가장 작습니다.
ExtraTrees는 가장 나쁜 검증 기간에서도 MAE 18.57을 기록했습니다.
학습·검증 차이는 과적합의 확정 판정이 아닙니다. 시간에 따른 분포 변화나 과소적합도 함께 고려해야 합니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 12
04 상위 후보의 실무 비교
수치는 검증 3회 평균이고, 설명 가능성은 모델 구조에 대한 정성 판단입니다.
12
비교 항목 | HGB | 랜덤포레스트 | ExtraTrees
정확도 | MAE·RMSE 최소 | MAE 17.55 | MAE 17.47
안정성 | 표준편차 4.30 | 표준편차 1.23, 최소 | 최악 MAE 18.57, 최소
학습·검증 차이 | 4.58 | 10.05 | 10.60
학습 시간 / 예측 | 0.520초 / 0.0192ms | 0.584초 / 0.0290ms | 0.350초 / 0.0297ms
해석 가능성 | 여러 나무의 결합, 복잡 | 여러 나무의 평균, 복잡 | 무작위 나무의 평균, 복잡
예측 시간은 배치 시간/행 수이며 단건 지연이 아닙니다. 규칙 설명이 최우선이면 단일 의사결정나무도 대안입니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 13
05 최종 결정과 선정 이유
13
기본 모델: HGB
선정 근거
검증 MAE 16.85와 RMSE 23.45가 모두 최소입니다.
정확도·안정성·학습검증 차이를 반영한 점수는 80.25로 1위입니다.
조건부 대안
기간별 안정성을 가장 중요하게 보면 랜덤포레스트를 선택합니다.
안정성 비중 45%에서는 RF 1위, ExtraTrees 2위, HGB 4위입니다.
보조 확인
기존 테스트 기간의 MAE는 ExtraTrees가 8.63으로 최소였습니다.
테스트 값으로 선정 순위를 바꾸지는 않았습니다.
선정의 핵심은 검증 정확도입니다. HGB의 기간별 변동과 복잡한 설명 구조는 적용 시 함께 고려해야 합니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 14
05 적용 범위와 다음 검증
14
이번에 결정한 것
고정 설정과 현재 평가 기준에서 HGB를 기본 후보로 선정했습니다.
최적화 담당자에게 RF·ExtraTrees의 비교 결과도 함께 전달합니다.
아직 확인할 것
새로운 기간에서 성능이 유지되는지 확인해야 합니다.
기존 테스트는 과거에도 열람한 자료이며, 증강 데이터의 계보는 미확인입니다.
현장 적용 조건
예측 시점에 입력을 확보할 수 있는지와 허용 오차를 확인합니다.
관측 날씨 대신 예보를 사용한다면 그 조건으로 다시 평가해야 합니다.
결론의 한계
모델별 최적 성능이나 실제 비용 절감을 입증한 결과는 아닙니다.
생산계획 최적화와 하이퍼파라미터 탐색은 별도 작업입니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 15
HGB와 랜덤포레스트
15
HGB · 종합 1위
구간화한 입력으로 나무를 순차 학습해 앞선 오차를 보완합니다.
장점 비선형 관계를 학습하며 이번 검증 MAE·RMSE가 가장 작습니다.
한계 기간별 MAE 편차가 RF·ExtraTrees보다 큽니다. 개별 예측 설명도 복잡합니다.
랜덤포레스트 · 종합 2위
서로 다른 표본으로 학습한 여러 나무의 예측을 평균합니다.
장점 이번 검증의 기간별 MAE 표준편차가 1.23으로 가장 작습니다.
한계 학습 MAE 7.51에서 검증 17.55로 커집니다. 모델 규모와 추론 비용도 확인해야 합니다.
Notes: https://scikit-learn.org/1.9/modules/ensemble.html
https://scikit-learn.org/1.9/modules/ensemble.html
실험 수치: summary.csv, metrics.csv

## Slide 16
ExtraTrees와 Gradient Boosting
16
ExtraTrees · 종합 3위
나무의 분할 기준을 더 무작위로 정해 여러 예측을 평균합니다.
장점 최악 검증 기간의 MAE 18.57이 가장 작고, 테스트 MAE도 가장 작습니다.
한계 검증 RMSE 27.66은 HGB·RF보다 큽니다. 학습·검증 오차 차이도 큽니다.
Gradient Boosting · 종합 5위
작은 나무를 차례로 더하며 이전 예측의 오차를 줄입니다.
장점 검증 RMSE 25.67로 2위입니다. 큰 오차를 줄이는 비교 후보입니다.
한계 검증 MAE 표준편차가 5.11입니다. 이번 환경에서는 HGB보다 학습이 느립니다.
Notes: https://scikit-learn.org/1.9/modules/ensemble.html
https://scikit-learn.org/1.9/modules/ensemble.html
실험 수치: summary.csv, metrics.csv

## Slide 17
의사결정나무와 요일·시간 평균
17
의사결정나무 · 종합 4위
입력 조건을 차례로 나누어 각 구간의 전력을 예측합니다.
장점 예측 규칙을 추적할 수 있고 이번 측정에서 학습·예측이 빠릅니다.
한계 검증 RMSE 29.59로 상위 앙상블보다 큽니다. 나무 깊이에 따라 복잡성이 커집니다.
요일·시간 평균 · 종합 6위
과거의 같은 요일·시간에 관측한 전력의 평균을 사용합니다.
장점 방식이 단순하고 새 모델의 개선 정도를 비교하기 쉽습니다.
한계 생산량·날씨 변화에 직접 반응하지 않습니다. 검증 MAE가 31.47입니다.
Notes: https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html
실험 수치: summary.csv, metrics.csv

## Slide 18
Ridge와 ElasticNet
18
Ridge · 종합 10위
입력의 선형 영향을 더하되 계수 크기를 제한합니다.
장점 계수로 관계를 설명하기 쉽고 계산 비용이 작습니다.
한계 검증 MAE 37.27입니다. 현재 입력의 선형 조합으로는 정확도가 부족합니다.
ElasticNet · 종합 9위
선형 모델에 계수 축소와 변수 선택 성격의 규제를 함께 적용합니다.
장점 변수 효과를 간결하게 정리하는 데 유용합니다.
한계 검증 MAE 37.34입니다. 작은 학습·검증 차이만으로 좋은 모델이라 볼 수 없습니다.
Notes: https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html
실험 수치: summary.csv, metrics.csv

## Slide 19
KNN과 SVR
19
KNN · 종합 7위
입력이 가까운 과거 15개 사례를 거리 가중 평균합니다.
장점 가까운 사례를 보여주며 예측 근거를 설명할 수 있습니다.
한계 학습 데이터를 다시 예측하면 자기 자신을 참조해 오차가 거의 0입니다. 검증 MAE는 31.40입니다.
SVR · 종합 11위
커널로 비선형 관계를 표현하고 오차 허용폭 안의 예측을 학습합니다.
장점 커널과 규제로 복잡한 관계를 표현할 수 있습니다.
한계 검증 RMSE 44.38이 가장 큽니다. 이번 측정의 배치 예측도 가장 느립니다.
Notes: https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html
실험 수치: summary.csv, metrics.csv

## Slide 20
MLP 신경망
20
MLP · 종합 8위
두 은닉층의 신경망으로 입력과 전력의 비선형 관계를 학습합니다.
장점 복잡한 변수 관계를 표현할 수 있고 예측 계산은 비교적 빠릅니다.
한계 학습 MAE 12.68에 비해 검증 30.86입니다. 현재 설정의 일반화 성능이 부족합니다.
이번 설정에서 채택을 보류하는 이유
검증 MAE 30.86, 테스트 MAE 34.82로 상위 나무 기반 모델보다 큽니다.
학습 MAE 12.68과 차이가 있어 현재 설정의 일반화 성능을 확인해야 합니다.
이 결과만으로 신경망 전체가 나쁘다고 결론 내리지는 않습니다.
은닉층 64·32, 최대 500회 학습의 고정 설정입니다. 이번 실행에서는 수렴 경고가 기록되지 않았습니다.
Notes: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
실험 수치: summary.csv, metrics.csv

## Slide 21
전체 종합 순위
검증 3개 구간 평균. 점수는 높을수록, MAE·RMSE는 낮을수록 좋습니다.
21
순위 | 방법 | 점수 | MAE | RMSE | R²
1 | HGB | 80.25 | 16.85 | 23.45 | 0.818
2 | 랜덤포레스트 | 77.75 | 17.55 | 26.20 | 0.787
3 | ExtraTrees | 76.25 | 17.47 | 27.66 | 0.765
4 | 의사결정나무 | 66.50 | 18.94 | 29.59 | 0.728
5 | Gradient Boosting | 64.50 | 19.06 | 25.67 | 0.779
6 | 요일·시간 평균 | 45.75 | 31.47 | 39.83 | 0.516
7 | KNN | 39.00 | 31.40 | 41.16 | 0.476
8 | MLP | 30.50 | 30.86 | 42.58 | 0.416
9 | ElasticNet | 26.00 | 37.34 | 43.91 | 0.414
10 | Ridge | 24.50 | 37.27 | 43.92 | 0.414
11 | SVR | 19.00 | 33.22 | 44.38 | 0.381
단순 기준모델을 포함한 11개 방법의 상대 순위입니다. 고정 설정에서의 결과이며 알고리즘의 절대적인 우열은 아닙니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.

## Slide 22
부록 · 알고리즘별 주요 고정 설정
그리드 탐색 없이 한 설정씩 비교했습니다. 전체 설정은 compare.py에 있습니다.
22
방법 | 주요 설정
HGB | 180회, 학습률 0.07, 최대 리프 15, 최소 리프 표본 20
랜덤포레스트 | 나무 160개, 최대 깊이 16, 최소 리프 표본 3
ExtraTrees | 나무 160개, 최대 깊이 16, 최소 리프 표본 3
의사결정나무 | 최대 깊이 12, 최소 리프 표본 10
Gradient Boosting | 180개, 학습률 0.07, 깊이 3, 최소 리프 표본 10
요일·시간 평균 | 학습 자료의 같은 요일·시간 평균
KNN | 이웃 15개, 거리 가중 평균
MLP | 은닉층 (64, 32), 최대 500회, alpha 0.001
ElasticNet | alpha 0.01, l1_ratio 0.5, 최대 3,000회
Ridge | alpha 1.0
SVR | RBF 커널, C 10, epsilon 0.1
난수 시드는 42입니다. Ridge·ElasticNet·KNN·SVR·MLP는 입력과 목표를 학습 구간 기준으로 표준화합니다.
Notes: 분석 출처: model_selection_v2/summary.csv, metrics.csv, protocol.json. 고정 설정 11개 방법의 시간순 검증.